privind stabilirea modalității de aplicare și formatul informațiilor necesare

pentru elaborarea inventarului detaliat al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură asociate

În temeiul:

•     art.24 alin.(3) din Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii associate rețelelor publice de comunicații electronice, nr.28 din 10.03.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105),

•   pct.15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 905 din 28.07.2008;

În vederea creării cadrului necesar aplicării:

•    prevederilor Directivei 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 07.03.2002, modificată prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25.11.2009;

În scopul:

•    creării unei hărți digitale a rețelelor publice de comunicații electronice din Republica Moldova, Consiliul de Administrație

HOTĂRĂŞTE:

- Se aprobă Modalitatea de aplicare și formatul informațiilor necesare pentru elaborarea inventarului detaliat al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură asociate, conform Anexei.

- Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Preşedintele Consiliului 					Grigore VARANIŢA

de Administraţie

Membrii Consiliului 						Corneliu JALOBA

de Administraţie

Iurie URSU

Anexă

la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

nr.____ din___________2016

Modalitatea de aplicare

și formatul informațiilor necesare pentru elaborarea inventarului detaliat al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură asociate

- DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul act regulatoriu stabileşte modalitatea de aplicare și formatul informațiilor necesare pentru elaborarea inventarului detaliat al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură asociate (în continuare – inventar), care presupune crearea unei hărți digitale a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestora, transmise Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice.

- DEFINIŢII

- În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

  - Elemente de reţea de comunicaţii electronice

Segment de reţea de comunicaţii electronice - reprezintă linia de cabluri metalice sau de fibră optică, inclusiv fibra optică inactivă - „dark fiber", situată între două puncte de acces la reţea, prin intermediul căreia se pot transporta semnale electrice, respectiv optice, între echipamente ale reţelei. De asemenea, un segment de reţea poate fi constituit şi dintr-o legătură radio între două puncte (emisie şi/sau recepţie).

Punct de acces la reţea - reprezintă acel loc în care operatorul reţelei sau operatorul unei terţe reţele are acces fizic la reţea, în vederea realizării de operaţii de întreţinere şi reparaţii, verificări, măsurări, instalare echipamente (inclusiv colocare), acces sau interconectare etc.; elementele de infrastructură asociate acestor puncte sunt camerele de tragere, cabinetele stradale supraterane, stâlpii, pilonii, clădirile în care sunt amplasate echipamentele reţelei în cauză.

Comutator - reprezintă un element al unei reţele de comunicaţii electronice care îndeplineşte funcţia de comutare şi rutare a apelurilor sau a traficului de date.

Echipament de transmisie – reprezintă un element al reţelei de comunicaţii electronice care îndeplineşte funcţia de transmisie a semnalelor electrice în cadrul reţelei de comunicaţii electronice.

Staţie de distribuţie CATV („studio”) - reprezintă un element al unei reţele de comunicaţii electronice care face posibilă recepţionarea, în reţeaua de acces, a semnalelor de comunicaţii audiovizuale pentru procesare şi distribuţie la nivel local/regional.

Border router - reprezintă un element al unei reţele de comunicaţii electronice care este poziţionat la capătul reţelei şi care are funcţia de a comunica cu un element similar al altei reţele.

  - Elementele de infrastructură asociate reţelelor

Cabinet (stradal) - reprezintă o construcţie cu rol de protejare a unor echipamente specifice, amplasată de regulă pe trotuare, spaţii verzi sau în incintele şi nişele construcţiilor.

Cameră de tragere - reprezintă o construcţie subterană destinată în principal instalării cablurilor prin conducte. Camerele de tragere sunt concepute de asemenea pentru accesul personalului la cabluri în vederea realizării de joncţiuni, teste, precum şi pentru a găzdui echipamente de linie şi rezerve de cabluri. Camerele de tragere se pot clasifica în cămine (manhole) şi camerete (handhold).

Cămin (manhole) - reprezintă o cameră de tragere cu un volum interior mai mare decât al cameretei, care nu este condiţionat de suprafaţa capacului de acces, deschiderea interioară a căminului fiind mai mare decât cea conferită de capac. Căminul are intrare/capac standardizat, precum şi tavan. Formele căminelor sunt diverse, permiţând accesul unei persoane în interior. Conductele ce găzduiesc subconducte sau direct cabluri pot intra în cămin prin doi sau mai mulţi pereţi verticali.

Cameretă (handhole) - reprezintă o cameră de tragere care are dimensiuni mai mici decât căminul. De regulă, suprafaţa deschiderii (capacului/capacelor) cameretei este egală şi de aceeaşi formă cu baza (fundul) cameretei. În acest caz accesul la cabluri se face fără intrarea personalului în interior. Cameretele pot fi vizitabile (cu capac la vedere) sau îngropate.

Conductă - reprezintă un tub prin care se instalează cablurile metalice sau de fibră optică, delimitat de două elemente de infrastructură adiacente de tip cabinet stradal, cameră de tragere, stâlp, pilon sau clădire. Cablurile pot fi instalate direct prin conductă, prin subconducte sau prin microconducte. Prefabricatele de beton şi canalele folosite pentru protecţia cablurilor sau a conductelor vor fi asimilate, în măsura posibilului, conductelor.

Stâlp - reprezintă un element de construcţie, cu lungime mare în raport cu dimensiunile secţiunii, confecţionat din beton armat, metal, lemn etc. şi care poate fi folosit pentru amplasarea şi susţinerea unei reţele de cabluri aeriene de comunicaţii electronice.

Pilon - reprezintă un element de construcţie, cu lungime mare în raport cu dimensiunile secţiunii, confecţionat din metal sau din structură metalică ori, mai rar, din beton armat sau alte tipuri de construcţie (ca în cazul turnurilor) şi care este folosit ca suport pentru una sau mai multe antene.

În cuprinsul hotărârii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art.2 alin. (1) din Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii associate rețelelor publice de comunicații electronice, nr.28 din 10.03.2016 și art.2 din Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007.

- FORMATUL INFORMAȚIILOR TRANSMISE

- Pentru reţelele publice de comunicaţii electronice şi elementele de infrastructură asociate acestora existente pe teritoriul Republicii Moldova, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, care furnizează reţele de comunicaţii electronice destinate publicului prin intermediul cărora sunt furnizate fie servicii de telefonie la puncte fixe, fie servicii de acces la Internet la puncte fixe, sau care furnizează reţele radio mobile celulare publice şi servicii de programe audiovizuale contra plată și/sau gratuite, au obligaţia de a transmite ANRCETI informaţiile prevăzute în Anexa 1.

- Transmiterea informaţiilor prevăzute în Anexa 1 se realizează sub formă de fişiere de tip XML [Geography Markup Language (GML)/ Keyhole Markup Language (KML)] printr-o conexiune securizată, cu ajutorul unei aplicaţii informatice disponibile pe o pagină de Internet pusă la dispoziţie de ANRCETI, sub forma înscrisului în formă electronică căruia i s-a încorporat, ataşat ori i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la data transmiterii şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

- TERMENII DE RAPORTARE

- Raportarea informației prevăzută în p.3 se va realiza, cu începere de  la 1 ianuarie 2018, pentru datele existente la data de 1 ianuarie 2017.

- Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a actualiza și transmite ANRCETI informaţiile anual, până la data de 1 iulie, cu datele existente la data de 31 decembrie a anului anterior.

- Furnizori care nu au furnizat reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a informa ANRCETI cu privire la acest fapt în termenul prevăzut în p.5.

- REALIZAREA INVENTARULUI

- ANRCETI va realiza, pe baza informaţiilor transmise conform Capitolului III, un inventar al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură asociată acestora.

- Modalitatea de stocare a informaţiilor care alcătuiesc acest inventar este asigurată de un sistem informatic geografic (Geographical Information System - GIS), la nivel naţional, de tip client-server.

- DISPOZIȚII FINALE

- Un furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice poate avea acces la informaţiile disponibile în sistem, doar conform politicii de acces prevăzută de sistem.

- Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice care are acces la informaţiile prevăzute în p.10 asigură respectarea caracterului confidenţial al acestora, conform legislaţiei în vigoare.

Anexa 1

la Modalitatea de aplicare și formatul informațiilor necesare pentru elaborarea inventarului detaliat al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură asociate

Lista informaţiilor ce trebuie transmise ANRCETI de către furnizorii

de reţele publice de comunicaţii electronice

- Elemente de reţea de comunicaţii electronice

  - Segmente de reţea de comunicaţii electronice

Caracteristici:

- proprietarul segmentului de reţea;

- tipul de cablu care intră în cabinet – cupru, Ethernet (UTP), coaxial, fibră optică (cu specificarea numărului de fibre optice din fiecare cablu de fibră optică) sau alt tip de cablu; pentru segmentele radio se va menţiona „radio";

- data instalării (în cazul în care data instalării nu este înregistrată în evidenţele furnizorului, se va trece cea mai bună estimare posibilă a anului punerii în funcţiune);

- starea segmentului de reţea (în funcţiune/în lucru);

- traseul segmentului de reţea, inclusiv elementele de infrastructură asociate segmentului, prin localizarea geografică a punctelor de acces la reţea ce reprezintă capetele segmentului;

- Capacitatea activă/pasivă a segmentului, după caz estimativ în %.

  - Echipament [comutator, echipament de transmisie sau staţie de distribuţie CATV („studio”) sau border router]

Caracteristici:

- proprietarul echipamentului;

- localizarea geografică - coordonatele de poziţionare geografică prin satelit;

- localizarea geografică - adresa administrativă a clădirii în care se află echipamentul;

- tipul echipamentului (producător, model);

- data punerii în funcţiune (în cazul în care data punerii în funcţiune nu este înregistrată în evidenţele furnizorului, se va trece cea mai bună estimare posibilă a anului punerii în funcţiune);

- starea echipamentului (în funcţiune/în lucru);

- Capacitatea activă/pasivă a echipamentului, după caz estimativ în %.

- Elementele de infrastructură asociate  reţelelor

- Cabinet (stradal)

Caracteristici:

- proprietarul cabinetului;

- tipul echipamentului;

- localizarea geografică (coordonate de poziţionare geografică prin satelit);

- data punerii în funcţiune (în cazul în care data punerii în funcţiune nu este înregistrată în evidenţele furnizorului, se va trece cea mai bună estimare posibilă a anului punerii în funcţiune);

- starea elementului de infrastructură (în exploatare/în lucru);

- capacitatea disponibilă pentru colocare (se va specifica existenţa sau inexistenţa spaţiului disponibil pentru colocare), după caz în %;

- numărul total de intrări/ieşiri conducte;

- tipul de cablu care intră în cabinet – cupru, Ethernet (UTP), coaxial, fibră optică (cu specificarea numărului de fibre optice din fiecare cablu de fibră optică) sau alt tip de cablu.

- Cameră de tragere (cămin - „manhole", cameretă - „handhole")

Caracteristici:

- proprietarul camerei de tragere;

- localizarea geografică (coordonatele de poziţionare geografică prin satelit);

- data punerii în funcţiune (în cazul în care data punerii în funcţiune nu este înregistrată în evidenţele furnizorului, se va trece cea mai bună estimare posibilă a anului punerii în funcţiune);

- starea elementului de infrastructură (în exploatare/în lucru);

- capacipatea disponibilă pentru pozare/colocare (se va specifica existenţa sau inexistenţa spaţiului disponibil pentru pozare/colocare), după caz în %;

- tipul şi dimensiunile elementului de infrastructură (l x L x h [cm]);

- materialul din care este confecţionată;

- planurile cu secţiuni de conducte (diagrame butterfly); aceste planuri vor conţine relaţiile camerelor de tragere şi ale cablurilor aferente cu elementele de infrastructură cu care comunică.

- Conductă/grup de conducte

Caracteristici:

- proprietarul conductei/grupului de conducte;

- diametrul interior, materialul şi numărul de conducte;

- data punerii în funcţiune (în cazul în care data punerii în funcţiune nu este înregistrată în evidenţele furnizorului, se va trece cea mai bună estimare posibilă a anului punerii în funcţiune);

- starea elementului de infrastructură (în exploatare/în lucru);

- elementele de infrastructură care definesc conducta (capetele conductei);

- diametrul interior, materialul şi numărul de sub-conducte per conductă;

- diametrul interior, materialul şi numărul de microconducte per subconductă;

- Capacitatea disponibilă (liberă) a conductei/grupei de conducte, după caz estimativ în %.

- Stâlp

Caracteristici:

- proprietarul stâlpului sau al reţelei de stâlpi;

- localizarea geografică (coordonatele de poziţionare geografică prin satelit);

- data punerii în funcţiune (în cazul în care data punerii în funcţiune nu este înregistrată în evidenţele furnizorului, se va trece cea mai bună estimare posibilă a anului punerii în funcţiune);

- starea elementului de infrastructură (în exploatare/în lucru);

- materialul din care este confecţionat (lemn/metal/beton);

- înălţimea estimativă a stîlpului [m];

- Capacitatea disponibilă (liberă) a stîlpului, după caz estimativ în %.

- Pilon/Turn

Caracteristici:

- proprietarul pilonului;

- localizarea geografică (coordonate de poziţionare geografică prin satelit);

- data punerii în funcţiune (în cazul în care data punerii în funcţiune nu este înregistrată în evidenţele furnizorului, se va trece cea mai bună estimare posibilă a anului punerii în funcţiune);

- starea elementului de infrastructură (în exploatare/în lucru);

- localizarea instalării (pe sol/pe acoperiş);

- materialul din care este confecţionat (metal/beton);

- înălţimea estimativă a pilonului/turnului [m];

- capacitatea disponibilă pentru utilizarea partajată/colocare (se va specifica existenţa sau inexistenţa spaţiului disponibil), după caz în %.