Hotărîre cu privire la determinarea ratelor de acoperire

geografică şi a populaţiei, numărului de abonaţi în reţelele

de telefonie mobilă celulară GSM şi operarea unor modificări

în Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.02/1

din 04.02.2004

Nr.22  din  30.12.2005

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.5-8/15 din 13.01.2006

* * *

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare

în Telecomunicaţii şi Informatică (ANRTI),

în temeiul:

articolului 9 (1) lit.a), k), art.10 (1) lit.k) şi art.20 lit.b) ale

Legii telecomunicaţiilor nr.520-XIII din 07.07.1995;

Regulamentului  prestări servicii de telefonie mobilă celulară  GSM,

aprobat  prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.16  din

24 mai 2001;

condiţiilor licenţei   pentru   genul   de   activitate   "Prestarea

serviciilor de telefonie mobilă celulară, standardul GSM";

şi ţinînd cont de necesitatea unificării metodologiilor de calcul şi

prezentării   informaţiei   statistice   veridice   privind   acoperirea

geografică şi a populaţiei, precum şi a numărului de abonaţi în reţelele

de telefonie mobilă celulară GSM,

HOTĂRĂŞTE:

1. A stabili   că   rata  de  acoperire  geografică  este   raportul

suprafeţei  zonei  acoperite (în hotarele Republicii Moldova) cu  semnal

radio,  provenit din reţeaua mobilă celulară GSM, la suprafaţa totală  a

Republicii Moldova, exprimat în procente.

2. A stabili  că  rata  de  acoperire  a  populaţiei  este  raportul

numărului  de  locuitori,  domiciliaţi în zona  acoperită  (în  hotarele

Republicii  Moldova)  cu  semnal  radio,  provenit  din  reţeaua  mobilă

celulară  GSM,  la  numărul total de locuitori  ai  Republicii  Moldova,

exprimat în procente.

3. Pentru determinarea ratei de acoperire geografică şi a populaţiei

în  reţelele  de  telefonie  mobilă  celulară  GSM,  valoarea  minimă  a

semnalului  în punctul de recepţie se stabileşte la nivelul de - 92  dBm

pentru  parametrii  RxLevSub  (în  regim de  transmisie  intermitentă  a

staţiei de bază GSM).

4. La determinarea ratei de acoperire geografică, operatorii GSM vor

utiliza tehnici de simulare în baza modelelor de răspîndire a semnalelor

radio   care   au  fost  supuse  certificării   internaţionale   conform

recomandărilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor.

5. Pentru determinarea   ratei   de   acoperire  geografică   şi   a

populaţiei,   în  calcule  se  vor  utiliza  datele  privind  populaţia,

teritoriul  şi  coordonatele  geografice  ale  localităţilor  prezentate

operatorilor de către ANRTI, în baza informaţiilor oficiale furnizate de

către  organele  abilitate  (Biroul Naţional de  Statistică  şi  Agenţia

Relaţii Funciare şi Cadastru).

6. La stabilirea  numărului de abonaţi operatorii se vor călăuzi  de

următoarele principii:

a. vor utiliza metoda soldurilor, care prevede reflectarea situaţiei

la  data  solicitată şi/sau la data prezentării informaţiei indicată  în

Raportul statistic CE-1;

b. vor prezenta  numărul  abonaţilor  înregistraţi  în  sistemul  de

evidenţă şi taxare a abonaţilor existent la operator (sistemul billing).

7. Operatorii  vor  stabili numărul de abonaţi conform  următoarelor

criterii:

a. abonaţi pre-paid  -  abonaţi cu care operatorul nu are  încheiate

contracte  scrise  de prestare a serviciilor (ce prevăd  achitarea  unui

abonament  lunar),  cu excepţia abonaţilor care la  momentul  raportării

datelor nu pot primi şi iniţia apeluri;

b. abonaţi pre-paid  activi  -  abonaţi cu care  operatorul  nu  are

încheiate   contracte  scrise  de  prestare  a  serviciilor  (ce  prevăd

achitarea  unui  abonament lunar) şi la momentul raportării datelor  pot

iniţia şi primi apeluri;

c. abonaţi pre-paid  pasivi  -  abonaţi cu care  operatorul  nu  are

încheiate   contracte  scrise  de  prestare  a  serviciilor  (ce  prevăd

achitarea  unui  abonament lunar) şi la momentul raportării datelor  pot

doar primi apeluri;

d. abonaţi post-paid  -  abonaţi  cu care operatorul  are  încheiate

contracte  scrise  de prestare a serviciilor (ce prevăd  achitarea  unui

abonament  lunar),  indiferent  de momentul  achitării  serviciilor,  cu

excepţia   abonaţilor   care  au  reziliat  contractul  de  prestare   a

serviciilor  la momentul raportării datelor, precum şi abonaţii care  nu

au achitat serviciile în decurs de o anumită perioadă după care abonatul

nu poate iniţia şi primi apeluri.

8. Abonaţii care  nu  corespund criteriilor expuse în p.7 nu vor  fi

luaţi în considerare la stabilirea numărului de abonaţi.

9. Anexa nr.1 (Raportul statistic  CE-1) la Hotărîrea Consiliului de

Administraţie  al  ANRTI nr.02/1 din 04.02.2004 cu privire la  aprobarea

Formularelor-tip  "Raportul  statistic  al  titularului  de  licenţă  în

domeniul  telecomunicaţiilor  şi  informaticii"  (Monitorul  Oficial  al

Republicii Moldova, 2004, nr.26-29, art.64), se  expune în redacţie nouă

conform anexei la prezenta hotărîre.

10. Prezenta  Hotărîre  intră  în  vigoare  la  data  publicării  în

"Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

Membrii Consiliului

de Administraţie al ANRTI                   Stanislav Gordea

Petru Grecu

Chişinău, 30 decembrie 2005.

Nr.22.