# pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 278 din 17 noiembrie 2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice

În temeiul:

- Prevederilor Art.60 alin. (1) şi (2) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art.155) şi pct. 15 lit. b) al Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.917);

În rezultatul:

- Consultărilor publice organizate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în continuare ANRCETI, cu participarea furnizorilor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice în vederea reglementării şi asigurării parametrilor de calitate la furnizarea serviciilor publice de telefonie mobilă;

În scopul:

- Asigurării drepturilor utilizatorilor finali de a beneficia de informaţii complete, comparabile şi uşor accesibile vizând calitatea serviciilor de telefonie mobilă furnizate, Consiliul de Administraţie al ANRCETI

HOTĂRĂŞTE:

- Se aprobă următoarele modificări şi completări la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.278 din 17 noiembrie 2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice (Monitorul Oficial, 2009, Nr.187-188, art. 836):

Punctul 1. se completează cu subpunctul 6) în următoarea redacţie:

“6) parametrii de calitate pentru serviciile publice de telefonie mobilă, anexa 6)”.

2.	Prezenţa Hotărâre întră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedintele Consiliului					Sergiu SITNIC

Membrii Consiliului 					Ion POCHIN

Iurie URSU

Anexa nr.6

La Hotărârea Consiliului de

Administraţie al Agenţiei Naţionale

Pentru Reglementare în Comunicaţii

Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Nr.278 din 17 noiembrie 2009

INDICATORI ŞI PARAMETRI DE CALITATE

la furnizarea serviciilor publice de telefonie mobilă

I.	DISPOZIŢII GENERALE

1.	Serviciul public de telefonie mobilă este un serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului care constă în transportul direct şi în timp real al vocii, mesajelor şi pachetelor de date prin intermediul unei reţele publice de telefonie mobilă, astfel încât orice utilizator să poată comunica cu un alt utilizator cu ajutorul echipamentelor terminale mobile.

2.	Întru realizarea unor niveluri calitative minime pentru serviciile publice de telefonie mobile se vor măsura, prezenta şi publica, dar nu se vor limita la următorii indicatori de calitate:

- disponibilitatea reţelei;

- accesibilitatea serviciului;

- integritatea serviciului;

- continuitatea serviciului;

- fiabilitatea serviciului;

- reclamaţii taxare servicii;

- satisfacţia utilizatorului.

3.	Indicatorii de calitate stabiliţi în prezenta anexă, în continuare indicatori, se aplică numai serviciului public furnizat prin intermediul unei reţele terestre publice de telefonie mobilă.

4.	Indicatorii de calitate la serviciile publice de telefonie mobilă se vor măsura, prezenta şi publica în baza parametrilor de calitate definiţi şi stabiliţi în Compartimentul II, indiferent de standardul utilizat.

5.	Parametrii de calitate pentru serviciul de acces internet mobil se vor măsura şi publica în conformitate cu anexa 2 a Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 278 din 17.11.2009.

6.	Parametrii de calitate pentru serviciul de telefonie mobilă furnizat cu utilizarea protocolului IP se vor măsura şi publica în conformitate cu anexa 3 a Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 278 din 17.11.2009.

II.	DEFINIREA INDICATORILOR ŞI PARAMETRILOR DE CALITATE, CONSIDERAŢII PRIVIND MĂSURAREA VALORILOR ACESTORA

8.	Disponibilitatea reţelei (Availibility Performance, NAp)

1)	Disponibilitatea reţelei se caracterizează prin capacitatea unui dispozitiv sau reţele de a fi în regim de executare a unei funcţii cerute în condiţii stabilite la un anumit moment sau pe parcursul unui interval de timp, cu condiţia că sunt asigurate resursele interne sau externe necesare.

2)	Indisponibilitatea unei reţele este percepută în general de utilizatorul final drept o lipsă de serviciu în locurile în care furnizorul este obligat, sau s-a obligat, să-l ofere. În funcţie de tipul erorii de reţea, aceasta poate fi considerată lipsă de acoperire radio, ca urmare, imposibilitate de a efectua apeluri avînd acoperire sau imposibilitate de a accesa un anumit serviciu.

3)	Se stabileşte următorul parametru ce caracterizează disponibilitatea reţelei:

Coeficientul disponibilităţii (Cd), care se expune prin formula de calcul:

(T-ti ∑)

Cd   = 1- Ci =                                               ;

T(într-un interval dat de timp)

ti ∑( timpul mediu total de inactivitate)

unde: Ci (Coeficientul inactivităţii)  =1- Cd =                                                         ;

T

unde:	 ti ∑ = CiT = (1- Cd)T.

9.	Accesibilitatea serviciului (Service Accessibility, SAc)

1)	Accesibilitatea serviciului se caracterizează prin capacitatea de deservire ce poate fi oferită la solicitarea utilizatorului, în limita accesului stabilit în condiţii specificate.

2)	Accesibilitatea serviciului este condiţionată de accesibilitatea la un serviciu atunci când se asigură  accesibilitatea reţelei.  Totodată, în cazul, în care se asigură accesibilitatea reţelei,  accesibilitatea  serviciului  poate fi restricţionată, din motivul:

a)	lipsei canalelor  radio disponibile pentru suportul serviciului.

b)	lipsei legăturilor de transmisie a semnalelor între staţia de bază şi centrul mobil de comutare.

3)	Accesibilitatea unui serviciu, este o combinaţie a disponibilităţii reţelei şi accesibilităţii serviciului.

4)	Se stabilesc următorii parametri ce caracterizează calitatea accesibilităţii serviciului:

- rata apelurilor nereuşite;

- rata conexiunilor mesajelor SMS (serviciu de mesaje scurte) ne-expediate end-to-end.

5)	Rata apelurilor nereuşite este definită ca fiind raportul dintre apelurile nereuşite şi numărul total de încercări de apel.

6)	Un apel nereuşit este o încercare de apel spre un număr valid, format corect după tonul de formare „dial tone”, când nici tonul de „ocupat” al utilizatorului apelat, nici tonul de apel „ring tone”, nici semnalul de răspuns „answer signal” nu este recunoscut la punctul de acces al utilizatorului apelant timp de 30 de secunde de la momentul când ultima cifră a numărului de utilizator destinatar este recepţionată de reţea.

7)	Rata apelurilor nereuşite reprezintă cota procentuală a încercărilor de a accesa un canal pentru trafic, al căror obiectiv este iniţierea unui apel, cu originea sau destinaţia în reţeaua mobilă, şi care nu pot fi finalizate, astfel că reţeaua este incapabilă să determine statutul utilizatorului apelat, deci include blocarea ca rezultat al congestiei reţelei.

8)	Măsurările se realizează utilizând un sistem de colectare a datelor automat, bazat pe sisteme de măsurare ale reţelei „network counters”, care înregistrează traficul real al reţelei. Sistemele de măsurare ale reţelei colectează informaţii 24 ore pe zi, fiecare zi a anului, astfel ca să reflecte variaţiile în trafic care au loc în zile, săptămâni şi luni diferite.

9)	Formula utilizată pentru calcularea ratei apelurilor nereuşite este:

Încercări de a ocupa TCH pentru un apel – Ocuparea reuşită a TCH pentru un apel   * 100[%]

Încercări de a ocupa TCH pentru un apel

10)	Formula include încercările de a ocupa un TCH pentru un apel iniţiat sau terminat şi succesul în alocarea unui TCH (traffic chanel) pentru un apel iniţiat sau terminat.

11)	SMS este caracterizat prin expedierea/recepţionarea unui mesaj scurt de un echipament terminal mobil prin intermediul unui sistem mobil SMC spre un alt echipament terminal mobil.

12)	Se stabileşte următorul parametru de calitate ce caracterizează accesibilitatea serviciului SMS:

a)	Rata de conexiuni mesaje SMS, ne-expediate cu succes end-to-end - se va defini ca raportul dintre numărul de mesaje SMS end-to-end ne-expediate cu succes la numărul total de mesaje SMS expediate end-to-end.

13)	Valorile parametrilor se vor calcula din:

a)	măsurări privind traficul real de mesaje scurte SMS ori;

b)	măsurări privind traficul real de mesaje scurte SMS pe un eşantion reprezentativ de populaţie prin NTP (Network Termination Point)/SAP (Services Acces Point) ori;

c)	test de apeluri pe un eşantion reprezentativ de populaţie prin NTP/SAP ori;

d)	o combinaţie  a modalităţilor de mai sus.

14)	Aceste măsurări necesită a fi programate astfel încât să reflecte cu acurateţe variaţiile de trafic pe ore, zi, lună, an.

10. 	Integritatea serviciului (Service Integrity, SIn)

1)	Integritatea serviciului voce se caracterizează prin capacitatea de menţinere, în urma furnizării serviciului, a calităţii vocii, calităţii de transmisie a vocii.

2)	Calitatea vocii reprezintă calitatea convorbirii vocale, percepute în rezultatul audierii acustice. Rezultatul procesului perceperii şi aprecierii, în urma căruia subiectul, care apreciază, determină legătura între caracteristicile percepute, adică efectul audierii şi caracteristicile dorite sau aşteptate.

3)	Evaluarea calităţii vocii se realizează prin următoarele metode:

a) 	cu utilizarea unităţilor de evaluare R-factor (Transmission Rating Factor);

b)	metoda medie de apreciere a opiniilor MOS (Mean Opinion Score ).

4)	Calitatea transmisiei vocii se referă la calitatea sistemelor de comunicaţii, categoriile calităţii transmisiei voce care sunt stabilite în Recomandarea ITU-T G.109 în baza prezicerii modelului electronic, adică în raportul diapazonului coeficientului aprecierii caracteristicilor de transmisie a factorului R de calitate a transmisiei. Factorul R de calitate a transmisiei este un număr cuprins între 0 şi 100, care exprimă calitatea transmisiunii semnalului telefonic, aşa cum este aceasta resimţită de către utilizatorul participant la o convorbire telefonică.

5)	Precizările referitoare la factorul R sunt următoarele:

a)	Factorul R se referă la canalul telefonic complet „de la gură până la ureche” parte a unei conexiuni telefonice bidirecţionale de bandă îngustă (3,1kHz);

b)	calitatea percepută de către utilizatori are o latură subiectivă care face dificilă stabilirea unor cifre sau chiar a unor intervale foarte precise.

6) Se stabilesc următorii parametri de calitate ce caracterizează integritatea serviciului:

a)	 nivelul stabilit de calitate a convorbirii pentru MOS;

b)	 rata convorbirilor ce corespund condiţiilor de calitate pentru MOS.

7)	În tabelul 1 sunt delimitate categoriile de calitate a transmisiunii semnalului vocal exprimate prin factorul R şi gradul de satisfacţie a utilizatorilor corespunzător fiecărei categorii în parte.

8)	Valorile posibile pentru factorul R vor fi considerate ca aparţinând unui domeniu continuu, în care valorile mari (apropiate 100) corespund unei calităţi înalte, valorile cuprinse aproximativ între 60 şi 50 corespund unei calităţi scăzute, iar valorile mai mici de 50 sunt considerate ca necorespunzătoare.

Tabelul 1: Categoriile de transmisiuni a semnalului vocal exprimate prin indicatorul R şi gradul de satisfacţie a utilizatorilor (ITU-T G. 109)

| Intervalul factorului R | Categoriile de calitate a transmisiunii | Satisfacţia utilizatorului |
| --- | --- | --- |
| 90 ≤ R < 100 | Cea mai bună | Foarte satisfăcut |
| 80 ≤ R < 90 | Foarte bună | Satisfăcut |
| 70 ≤ R < 80 | Medie | Câţiva utilizatori nesatisfăcuţi |
| 60 ≤ R < 70 | Scăzută | Mai mulţi utilizatori nesatisfăcuţi |
| 50 ≤ R < 60 | Slabă | Aproape toţi utilizatorii nesatisfăcuţi |

9)	MOS reprezintă o gradaţie predeterminată prin care subiectul atribuie opinia sa privitor la calitatea sistemului de transmisie telefonică folosit pentru convorbire sau audierea materialului pronunţat în Recomandarea ITU-T P.800.1, adică MOS reprezintă scorul mediu al unor aprecieri pentru un aspect sau altul al calităţii de transmisie a semnalului vocal. Pentru fiecare aspect se acordă o singură apreciere din cinci aprecieri posibile şi fiecărei aprecieri i se atribuie o valoare numerică întreagă, o „notă”, în modul arătat în tabelul 2.

Tabelul 2 Aprecierile şi „notele” de start în determinarea parametrul MOS

| Aprecierea | Valoarea numerică (nota) |
| --- | --- |
| Excelent | 5 |
| Bun | 4 |
| Acceptabil | 3 |
| Slab | 2 |
| Foarte slab | 1 |

10)	Parametrii MOS  a calităţii transmisiunii semnalului vocal pot fi separaţi în două categorii, şi anume:

a)	parametrii MOS conversaţionali;

b)	parametrii MOS de audibilitate.

11)	Parametrii MOS conversaţionali se determină prin anchete de opinie, în cursul cărora persoanele participante exprimă aprecieri pentru calitatea percepută în timpul unei convorbiri (bilaterale), condiţiile în care se desfăşoară aceste măsurări necesită să fie cât mai apropiate de condiţiile în care utilizatorii se găsesc atunci când efectuează o convorbire telefonică reală.

12)	Parametrul MOS de audibilitate se determină prin anchete de opinie, în cursul cărora persoanele participante exprimă aprecierea calităţii convorbirii percepute, prin intermediul mijloacelor de telecomunicaţii supuse experimentului, în comparaţie cu un set de fraze pre-înregistrate.

13)	Parametrii ce caracterizează integritatea şi/sau calitatea serviciului voce precum şi calitatea vocii pot fi măsuraţi şi/sau prin alte metode mai avansate, utilizând echipamente speciale în dependenţă de configuraţia şi capacitatea reţelei.

11.	Continuitatea serviciului (Service Retainability, SRe)

1)	Obiectivul măsurării continuităţii serviciului este de a obţine o evaluare fiabilă a capacităţii reţelei mobile utilizată de către furnizorul de servicii publice de telefonie mobilă pentru menţinerea unui apel stabilit corect.

2)	Se stabileşte următorul parametru de calitate ce caracterizează continuitatea serviciului: Rata de apeluri întrerupte.

3)	Rata apelurilor întrerupte este definită ca raportul numărului de apeluri de intrare şi ieşire care, după ce au fost stabilite în mod corect şi, prin urmare, li s-a alocat canal de transport a traficului, sunt întrerupte nu din iniţiativa abonatului, dar din motive tehnice de reţea, la numărul de apeluri total efectuate într-o anumită perioadă. Formula de calcul a ratei apelurilor întrerupte este:

apeluri întrerupte

Rata apelurilor întrerupte   =                                                  * 100[%]

apeluri total efectuate

4)	Formula include apelurile întrerupte care cuprind erori ce provoacă pierderea canalului după ce TCH a fost stabilit cu succes şi ocuparea reuşită a TCH pentru un apel iniţiat sau finalizat.

5)	Valoarea parametrului se va calcula din:

a)	măsurările pe întregul trafic real; sau

b)	măsurările pe traficul real pentru apeluri de ieşire într-o selecţie reprezentativă a staţiilor telefonice locale spre un set reprezentativ de destinaţii; sau

c)	apelurile de test la o selecţie reprezentativă de comutatoare locale sau NTP-uri la un set reprezentativ de destinaţii; sau

d)	o combinaţie a modalităţilor de mai sus.

12. Fiabilitatea serviciului (Services Reliability, SR)

1)	Fiabilitatea serviciului reprezintă totalitatea calităţilor unui sistem tehnic care determină capacitatea acestuia de a funcţiona fără deranjamente într-un interval de timp în anumite condiţii date. Deranjament se consideră o defecţiune în reţeaua de comunicaţii electronice, confirmată prin metode instrumentale (instalaţii de încercare, de măsurare, de diagnosticare şi control, de semnalizare etc.), precum şi a anchetei din partea utilizatorului.

2)	Se stabilesc următorii parametri ce caracterizează fiabilitatea serviciului:

a)	timpul stabilit pentru remedierea deranjamentului şi restabilirea accesului la serviciu;

b)	rata deranjamentelor remediate în termenul stabilit;

3)	Timpul stabilit pentru remedierea deranjamentului şi restabilirea accesului la serviciu reprezintă durata de timp măsurată între momentul în care deranjamentul a fost raportat la adresa publică indicată de către furnizor şi momentul în care elementul serviciului sau serviciul reclamat a fost readus la parametrii normali de funcţionare.

4)	Rata deranjamentelor remediate în termenul stabilit este definită ca fiind raportul dintre numărul deranjamentelor remediate în termenul stabiliţi şi numărul totalmente al deranjamentelor remediate, înregistrate în perioada de raportare.

5)	 Nu se vor lua în calcul cazurile în care furnizorul încheie cu utilizatorul final un contract în care se obligă să furnizeze servicii preferenţiale de remediere a deranjamentelor, altele decât cele oferite în mod curent.

6)	Furnizorul va face public, inclusiv pe pagina sa de Internet la un loc uşor vizibil, programul de lucru în care se pot depune în scris, inclusiv în format electronic, la adresa publică desemnată în acest scop, notificări cu privire la deranjamente.

13. Reclamaţii taxări servicii (Charging Performance, CP)

1)	Reclamaţie taxări servicii este o reclamaţie privind corectitudinea facturii serviciilor furnizate, care reprezintă o expresie a dezacordului utilizatorului final în legătură cu corespondenţa dintre obligaţia sa de plată şi serviciile efectiv furnizate. Nu se va confunda reclamaţia de acest fel cu o cerere de informaţii suplimentare cu privire la factura primită.

2)	Se stabileşte următorul parametru ce caracterizează reclamaţiile taxări servicii:

a)	rata facturilor la care s-au depus reclamaţii privind incorectitudinea lor.

3)	Rata facturilor reclamate de către utilizatori cu privire la incorectitudinea lor se va calcula prin raportul procentual dintre numărul reclamaţiilor cu privire la incorectitudinea facturii şi numărul total al facturilor emise în trimestrul pentru care se efectuează raportarea.

14. Satisfacţia utilizatorului vizând serviciul furnizat (Satisfaction of Users by Service, SUS)

1)	Serviciile la care face referinţă acest indicator sunt cele care pot fi apelate utilizându-se codurile  şi numere scurte de acces stabilite de furnizor.

2)	Se stabilesc următorii parametri ce caracterizează satisfacţia utilizatorului:

a)	numărul reclamaţiilor privind aspectele tehnice şi organizatorice ale serviciului;

b)	timpul de recepţie stabilit pentru serviciul de “operatoare”.

3)	Nu se va lua în calcul, timpul apelurilor cu conţinut informativ.

4)	Timpul de recepţie stabilit pentru serviciul de “operatoare” reprezintă intervalul de timp dintre momentul în care informaţia de adresă pentru un serviciu de “operatoare” a fost recepţionată de către reţea şi momentul în care operatorul uman răspunde utilizatorului pentru a-i furniza serviciul solicitat, serviciile furnizate integral în mod automat nu se iau în calcul.

6)	Se vor măsura şi se va prezenta informaţia despre valoarea următorilor parametri:

a)	timpul mediu de răspuns;

b)	procentajul apelurilor către servicii de “operatoare” la care s-a răspuns în maximum 30 de secunde din totalul apelurilor către aceste servicii.

III. Calitatea serviciilor de telefonie mobilă. Valoarea parametrilor de calitate.

Tabelul 1. Indicatori şi parametri de calitate telefonie mobilă.

| Indicator / Parametru | Valoarea parametrilor stabilită |
| --- | --- |
| 1. Disponibilitatea reţelei (Availibility Performance, NAp) |
| 1) Coeficientul disponibilităţii reţelei, Cd | nu depăşeşte 0,1% |
| 2. Accesibilitate serviciului (Service Accessibility, SAc) |
| 1) rata apelurilor nereuşite |  |
| а) apeluri internaţionale b) apeluri naţionale | nu sunt stabiliţi nu depăşeşte 2% |
| 2 ) rata conexiunilor mesajelor SMS, ne-expediate end-to-end | nu depăşeşte 5% |
| 3. Integritatea serviciului (Service Integrity, SIn) |
| 1) nivelul stabilit de calitate a convorbirii pentru metodele de estimare: |  |
| a) metoda medie de estimare (MOS) | nu mai puţin de 3,5 |
| b) utilizând unităţile de evaluare R (Quality Rating) | nu mai puţin de 70,0 |
| 2) rata convorbirilor ce corespund condiţiilor de calitate pentru metodele de estimare: |  |
| a) metoda medie de estimare (MOS) | nu mai putin de 80 % |
| b) utilizând unităţile de raiting R (Quality Rating) | nu mai putin de 80 % |
| 4. Continuitatea serviciului (Service Retainability, SRe) |
| 1) rata apelurilor întrerupte |  |
| а) apeluri internaţionale | nu sunt stabiliţi |
| b) apeluri naţionale | nu depăşeşte 2% |
| 5. Fiabilitatea serviciului furnizat (Services Reliability, SR) |
| 1) timpul stabilit pentru remedierea deranjamentelor şi restabilirea accesului la servicii | 3ore - o linie, 8 ore-staţie de bază |
| 2) rata deranjamentelor, remediate în timpul stabilit | nu mai puţin de 95 % |
| 6. Reclamaţii taxări servicii (Charging Performance, CP) |
| 1) Rata facturilor reclamate | nu depăşeşte 1 % |
| 7. Satisfacţia utilizatorului vizând serviciul furnizat (Satisfaction of users by service, SUS) |
| 1) numărul reclamaţiilor privind aspectele tehnice şi organizatorice ale serviciului | nu depăşeşte 1% |
| 2) timpul de recepţie stabilit pentru serviciul de operatori | nu depăşește. 30sec. |

Notă: Valorile parametrilor de calitate ce nu se încadrează în limita valorilor stabilite, se vor însoţi cu o notă informativă la aceşti parametri.

Informaţia privind asigurarea calităţii serviciilor publice de telefonie mobilă furnizate utilizatorilor se va prezenta Agenţiei şi se va publica trimestrial conform parametrilor stabiliţi.